NOLIKUMS APSTIPRINĀTS

2014. gada 22. jūlijā

iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr. 3

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja,

Dr. Ruta Viesture

Paraksts: _______________________

Atklāta konkursa

„Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām”,

Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/10

nolikums

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Jelgava, 2014

Saturs.

- Vispārīgā informācija..........................................................................................3

- Informācija par iepirkuma priekšmetu................................................................5

- Pretendenta atlases prasības................................................................................5

- Iesniedzamie dokumenti.....................................................................................5

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji....................................7

- Iepirkuma līgums................................................................................................8

- Iepirkuma komisija.............................................................................................8

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi........................................................9

- Pretendenta tiesības un pienākumi.....................................................................10

- Pielikumi...........................................................................................................11-20

- Vispārīgā informācija

- 1. Pasūtītājs, pasūtītāja adrese un rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Jelgavas poliklīnika‘’

Reģ. Nr. VRN 41703007095

Adrese: Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001,

Tālrunis: 63084501, fakss: 63023129

E-pasta adrese: jp@jelgavaspoliklinika.lv

Bankas rekvizīti: A/S „Swedbank”

Konts: LV34HABA0551022057205

Kods: HABALV2X

Bankas rekvizīti: A/S „Citadele banka”

Konts: LV29PARX0005608920002

Kods: PARXLV2X

- 2. Kontaktpersona un iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu:

Iepirkumu speciālists Māris Viesturs, tālrunis: 63084502,

E-pasts: maris.viesturs@jelgavaspoliklinika.lv

1.2.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepzīties bez maksas uz vietas SIA “Jelgavas poliklīnika”, Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 10, 413. kabinetā darba dienās no plkst. 8:00 – 16:00 sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties iepirkumā ir publicēts IUB

mājas lapā internetā, līdz 2014.gada 10. septembrim.

- 3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods: „Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām”.

CPV kods: 33111000-1 – Rentgena aparāti.

1.   4. Viens Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu oriģinālu un vienu kopiju par visu iepirkuma priekšmetu.

1.4.1. Piegādes vieta – SIA „Jelgavas poliklīnika”.

1.4.2. Visiem izdevumiem, kas saistīti ar iepirkuma izpildi, piemēram - transportu, uzstādīšanu, programmas nodrošināšanu, darbības traucējumu novēršanu garantijas laikā, personāla apmācību u.c. ir jābūt iekļautiem piedāvāto preču cenās, izņemot PVN.

1.4.3. Paredzamais līguma izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža 180 kalendārās dienas.

- 5. Paziņojums publicēts: publikācija IUB un SIA „Jelgavas poliklīnika mājas lapā www.jelgavaspoliklinika.lv sadaļā Iepirkumi.

1.     6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un noformēšana:

1.6.1. Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt SIA „Jelgavas poliklīnika”, 4. stāvā, 414. kabinetā, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā sākot no Konkursa izziņošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 10. septembrim plkst.11.00, vai nosūtot pa pastu uz adresi: SIA „Jelgavas poliklīnika”, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV – 3001. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Konkursa nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti un neattaisīti tiek aizsūtīti atpakaļ pretendentam.

1.6.2. Pasta sūtījumam ar piedāvājumu ir jābūt nogādātam Konkursa nolikuma 1.6.1. apakšpunktā noteiktajā adresē līdz minētajā apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.6.3. Piedāvājuma noformēšana:

1) piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) aploksnē, uz kuras jānorāda:

2) pasūtītāja nosaukums un adrese;

3) pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/10, neatvērt līdz 2014. gada 10. septembrim plkst. 11:00;

5) visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma;

6) piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā un piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem;

7) iesniegtais piedāvājuma oriģināls un kopija ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.6.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma

iesniegšanas termiņa beigām.

1.     7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks:

1.7.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 10. septembrī plkst.11.00, Jelgavas poliklīnikas zālē 409. kabinetā, Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā.

1.7.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu.

1.7.3. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.     8. Prasības tehniskā un finanšu piedāvājuma formas aizpildīšanai:

1.8.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai un finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2 un Pielikums Nr. 3). Piedāvātā cena ir  EUR bez PVN. Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu par visu preču apjomu kopumā.

1.     9. Vērtēšanas kritērijs – Komisija par Konkursa uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājuma cena ir viszemākā.

Papildus informācija: lūdzam rakstīt uz e-pastu:

maris.viesturs@jelgavaspoliklinika.lv

vai zvanīt 63084502

Kontaktpersona: Māris Viesturs

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

- Pretendentu atlases prasības

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko

iepirkumu likuma 39.1 minētie apstākļi un tie netiek novērsti 10 darbadienu laikā.

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

3.2.1. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru vērtība ir 20

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai konkursā

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina pretendenta apņemšanos veikt

„Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām”, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to

darīt pretendenta vārdā.

Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas brīvā formā.

    - Apliecinājumu, kurš paredz:

- par garantijām un par bezmaksas servisu, apkopi garantijas laikā;

- ka nodrošina darbinieku bezmaksas apmācību uz vietas Jelgavas poliklīnikā, Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 10;

- ka preces garantijas termiņš ir ne mazāks kā 12 mēneši pēc pieņemšanas nodošanas akta brīža.

    - Ierīces servisa dienesta speciālistu saraksts, kas atbild par iekārtu uzstādīšanu, salāgošanu, apkalpošanu, licences vai sertifikāta kopija, kā arī speciālistu reakcijas laiks.

4.2. Pretendentu atlases dokumenti

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam

pievienotajai formai (1.pielikums).

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs

izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja ir izsniegta, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju publiskajās datubāzēs.

4.2.3. Pretendentam jāpievieno licence darbībām ar jonizējošo starojumu, kas apliecina

tiesības veikt rentgena iekārtas uzstādīšanu, apkalpošanu un demontāžu.

4.2.4. Pretendentam jāpievieno ražotāja autorizācijas vēstuli par tiesībām piegādāt un

uzstādīt piedāvātās iekārtas.

4.2.5. Visiem iesniedzamiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Tie dokumenti, kuri nav latviešu valodā, ir jāpievieno apliecinātu tulkojumu.

4.3. Tehniskais piedāvājums

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)

noteiktajām prasībām.

4.4. Finanšu piedāvājums

4.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādāta prece. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.4.3. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1. Vispārīgie noteikumi

5.1.1. Konkursa piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas

piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un

pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie

piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.6.3. punktā norādītajām prasībām.

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu

tālāk neizskata.

5.3. Pretendentu atlase

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai.

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus

nolikumā pieprasītos dokumentus.

5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko

piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata

5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru

piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko

piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav

aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz

pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas.

6.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo izpildāmo piegādes apjomu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJA

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”.

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu

uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā.

7.3. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sēdi.

7.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo

komisijas sastāvu.

7.5. Sēdes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa nolikuma saņēmēju un pretendentu,

kuri iesnieguši savus piedāvājumus, sarakstu.

7.6. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma

iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.

7.7. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta

piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

7.8. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēde tiek slēgta.

7.9. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

7.10. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

7.11. Motivētu lēmumu par konkursa rezultātiem komisija pieņem balsojot.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā.

8.1.2. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

8.1.3. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

8.1.4. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši

Nolikuma 1.6.3. punktā minētajām prasībām.

8.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu

piedāvājumos.

8.1.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

8.1.7. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko

cenu.

8.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma

līgumu ar pasūtītāju.

8.1.9. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma

procedūras izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīva pamatojums).

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi

pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt

informāciju par Nolikumu.

8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par

konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto

piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

9.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.2. Pretendenta pienākumi:

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos

termiņos.

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu speciālists        _________________________  M. Viesturs

Pielikums Nr. 1

Tehniskā finanšu piedāvājumu forma

- Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- Kontaktpersona

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Pielikums Nr. 2

„Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/10

Tehniskā specifikācija

Visi minētie tehniskās specifikācijās preču un materiālu nosaukumi vai zīmoli tiek uzskatīti kā pamatpiedāvājums, kas var tikt aizvietoti ar ekvivalentu.

| Nr. | Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, komplektācija un tehniskās prasības | Atbilstība jā / nē; parametrs | Lpp. informāciju apliecinošā dokumentācijā. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistēmas funkcionalitāte: |  |  |
| 1.1. | Pie griestiem stiprināma spuldzes kolonna ar automātisku spuldzes teleskopiskās kolonnas un spuldzes pozicionēšanu, izvēloties sagatavoto protokolu no procedūru saraksta. |  |  |
| 1.2. | Uzņēmumu galdā un vertikālajā statīvā fiksēti tiešās digitalizācijas detektori ar bezvadu (Wireless) datu pārraides funkciju, izņemami uzņēmumu veikšanai, ja nav iespēja pozicionēt pacientu uz galda vai pie statīva. (kopā 2 izņemami detektori ar bezvadu datu pārraidi) |  |  |
| 1.3. | Sistēmas konfigurācijai jānodrošina iespēja pieslēgt trešo bezvadu detektoru. |  |  |
| 1.4. | Uzņēmumu veikšana izvēloties sagatavoto anatomisko protokolu no procedūru saraksta uz vadības konsoles kā arī uz multifunkcionāla pieskārienu jutīga displeja, kas izvietots uz spuldzes/kolimatora moduļa. |  |  |
| 1.5. | Kolimators, vadības displejs un rentgenstaru spuldze apvienoti vienā kompaktā modulī. |  |  |
| 1.6. | Vadības interfeiss identisks sistēmas vadības konsolē un kolimatora panelī. |  |  |
| 1.7. | Detektora un spuldzes kolonnas automatizēta divpusēja sinhrona kustība visos virzienos, funkcionalitāte realizēta uz galda un uz vertikālā statīva, arī mainot tā vertikālo leņķi. |  |  |
| 1.8 | Kājas vadības modulis (3 pedāļu) uzņēmumu galda un sienas statīva vadībai ar radiokanāla komunikāciju. |  |  |
| 1.9 | Tālvadības pultis ar radiokanāla komunikāciju, uzņēmumu galda, sienas statīva, griestu kolonnas un kolimatora vadībai. |  |  |
| 1.10 | Programmatūra vairāku attēlu manuālai un automātiskai savienošanai viena gara attēla veidošanai (stitching) ar funkcionalitāti realizētu uz sienas statīva un uzņēmumu galda. |  |  |
| 1.11 | Integrēta sistēmā uzņēmumu kvalitātes pārbaudes programma (QAP) ar datu saglabāšanu un salīdzināšanu. |  |  |
| 1.12 | Integrēta pacientu apstarošanas uzskaites devas iekārta ar datu nosūtīšanu uz PACS |  |  |
| 1.13 | Antibakteriāls virsmu pārklājums |  |  |
| 1.14 | Sistēmas darba statusa audio un vizuāla indikācija uzņēmumu telpā. Vismaz 6 līmeņu visualizācija uz sienas statīva un griestu kolonnas |  |  |
| 1.15 | Jābūt iespējai pievienot Bārkoda lasītāju pacienta datu ievadei un nozīmētā protokola automātiskai sagatavošanai. |  |  |
| 2 | Pie griestiem iekārta teleskopiska spuldzes kolonna: |  |  |
| 2.1 | Vadības pults rokturī integrēts taustiņš visu griestu piekares kustību bremžu atbrīvošanai |  |  |
| 2.2 | Spuldzes kolonnas pārvietošanas adaptīvs servomotoru atbalsts atbilstoši pieliktajam spēkam, sākot tās pārvietošanu visos virzienos, fiziskās slodzes uz personālu minimizēšanai. Atbalsta spēks konfigurējams vismaz trīs līmeņos. |  |  |
| 2.3. | Kustība vertikālā virzienā vismaz 180 cm |  |  |
| 2.4. | Vertikālās kustības ātrums vismaz 100mm/sek. |  |  |
| 2.5. | Spuldzes moduļa rotācija ap vertikālo asi diapazonā ne mazāk kā no ~ 150/180° |  |  |
| 2.6. | Spuldzes moduļa rotācija ap horizontālo asi ne mazāk kā +/- 120° |  |  |
| 2.7. | Elektroniska aizsardzība pret sadursmēm kustībā ar regulējamu distanci. (vismaz 6 sensori) |  |  |
| 2.8 | Automātiska atgriešanās sākumpozīcijā. |  |  |
| 3. | Vadības modulis uz spuldzes/kolimatora bloka: |  |  |
| 3.1 | Vismaz 12”, pieskārienu jutīgs, krāsains multifunkcionāls displejs. |  |  |
| 3.2 | Pacientu datu bāze (Worklist) |  |  |
| 3.3 | Informācija par pacientu. |  |  |
| 3.4 | Uzņēmumu protokola izvēle, pievienošana, dzēšana. |  |  |
| 3.5 | Auto pozicionēšanas protokola izvēle ar projekciju grafiskām rekomendācijām uz ekrāna. |  |  |
| 3.6 | Izmeklēšanas lauka izmēra izvēle un indikācija |  |  |
| 3.7 | Spuldzes moduļa pagrieziena horizontālo un vertikālo leņķu indikācija |  |  |
| 3.8 | Sienas statīva vertikālā sagāzuma indikācija |  |  |
| 3.9 | kV, mAs izvēle un indikācija |  |  |
| 3.10 | SID mērīšana un attēlošana |  |  |
| 3.11 | Uzņemtā attēla apskate |  |  |
| 3.12 | Uzņemtā attēla pēcapstrāde, rediģēšana ar komentāru pievienošanu. |  |  |
| 4 | Rentgena staru spuldze: |  |  |
| 4.1 | Spuldze stiprināta uz teleskopiskas balansētas griestu piekares |  |  |
| 4.2 | Fokusa izmēri: |  |  |
| 4.2.1 | Mazais - ne vairāk kā 0.6 mm |  |  |
| 4.2.2 | Lielais - ne vairāk kā 1.2 mm |  |  |
| 4.3 | fokusu nominālā jauda (mazais/lielais) ne mazāk kā 36/96 kW |  |  |
| 4.4 | Anoda siltumietilpība ne mazāk kā 600 kHU |  |  |
| 4.5 | Spuldzes moduļa rentgena staru pašfiltrācija ne mazāk kā 1,1 mm Al (ekvivalents) pie 75 kV. |  |  |
| 5 | Kolimators: |  |  |
| 5.1 | Automātiska un manuāla elektroniska diafragmēšana uz galda un vertikālā statīva. |  |  |
| 5.2 | Diafragmas bloks ar LED gaismas staru >158 Lux. |  |  |
| 5.3 | Neatkarīga katras diafragmas plāksnes vadība starojuma laukuma minimizēšanai. |  |  |
| 5.4 | Centra līnijas indikācija ar lāzera staru. |  |  |
| 5.5 | Filtri starojuma filtrācijai - ne mazāk kā 3 |  |  |

| 6 | Uzņēmumu galds: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Spuldzes automātiska sinhronizācijas un centrēšanas funkcija ar uzņēmumu galda digitalizācijas detektoru, to pārvietojot vertikāli, horizontāli un gareniski. |  |  |
| 6.2 | „Peldošās" galda virsmas izmērs vismaz 2400x800 mm |  |  |
| 6.3 | Galda konstrukcija atvērta tipa kas atvieglo uzņēmumu veikšanu personām ar ierobežotu mobilitāti. ( 2 atsevišķas, kompaktas atbalsta kolonnas.) |  |  |
| 6.4 | Elektroniski maināms galda augstums diapazonā ne mazāk kā 35 cm |  |  |
| 6.5 | Minimālais galda virsmas augstums no zemes ne vairāk kā 55 cm |  |  |
| 6.6 | Pieļaujamā slodze vismaz 350 kg |  |  |
| 6.7 | Galda virsmas pārvietojums garenvirzienā ne mazāk kā +/- 48 cm |  |  |
| 6.8 | Galda virsmas pārvietojums šķērsvirzienā ne mazāk kā +/- 14 cm |  |  |
| 6.9 | Izmantojamais detektora izmērs 430 mm x 430 mm |  |  |
| 6.10 | Iebūvēts eksponometrs pacienta devas regulēšanai ar vismaz 3 mērīšanas laukiem un mērīšanas lauku izvēle vadības pultī un uz LCD multifunkcionālā displeja |  |  |
| 7 | Uzņēmumu galdā integrēts, izņemams tiešās digitalizācijas detektors ar bezvadu datu pārraidi. |  |  |
| 7.1 | Detektora tips: elektronisks plakanais detektors, CsI tehnoloģija ar uzlabotu tiešo X-Ray staru reģistrāciju. |  |  |
| 7.2 | Aktīvais detektora lauks ne mazāk kā 430 mm x 430 mm |  |  |
| 7.3 | Attēla matrica ne mazāk kā 3000 x 3000 pikseļi |  |  |
| 7.4 | Vismaz 14 bitu A/D pārveidotājs |  |  |
| 7.5 | Detektora izšķirtspēja, ne zemāka par 3.57 līnijpāri/mm |  |  |
| 7.6 | Pikseļa izmērs, ne lielāks kā 140 mikroni |  |  |
| 7.7 | Autonomās darbības laiks vismaz 4 stundas /140 attēli |  |  |
| 7.8 | Detektora svars ne vairāk kā 3,1 kg |  |  |
| 7.9 | Detektora konstrukcija atļauj to izmantot projekcijām ar slodzi (piemēram, pacientam uz tā stāvot) |  |  |
| 7.10 | Pieļaujamā vienmērīgā svara slodze uz detektoru ne mazāk kā 150 kg |  |  |
| 7.11 | Pieļaujamā lokālā laukuma (Ø40mm) svara slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg. |  |  |
| 8 | Vertikālais statīvs: |  |  |
| 8.1 | Detektora iekārtas motorizēts sinhronizēts vertikālais pārvietojums diapazonā ne mazāk kā 140 cm |  |  |
| 8.2 | Minimālais kasešu iekārtas centra attālums no zemes ne vairāk kā 40 cm |  |  |
| 8.3 | Kasešu iekārtas rotācija diapazonā ne mazāk kā -0/+45° |  |  |
| 8.4 | Kasešu iekārtas atgāzums diapazonā ne mazāk kā -20/+90° |  |  |
| 8.5 | Izmantojamais detektora izmērs ne mazāks kā 43x43 cm |  |  |
| 8.6 | Iebūvēts eksponometrs pacienta devas regulēšanai ar vismaz 3 mērīšanas laukiem un mērīšanas lauku izvēli vadības pulti uz LCD multifunkcionāls displeja |  |  |

| 9 | Vertikālā statīvā integrēts, izņemams tiešās digitalizācijas detektors ar bezvadu datu pārraidi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Detektora tips- elektronisks plakanais detektors. CsI tehnoloģija ar uzlabotu tiešo X-Ray staru reģistrāciju |  |  |
| 9.2 | Aktīvais detektora lauks ne mazāk kā 430 x 430 mm |  |  |
| 9.3 | Attēla matrica ne mazāk kā 3000 x 3000 pikseļi |  |  |
| 9.4 | Vismaz 14 bitu A/D pārveidotājs |  |  |
| 9.5 | Detektora izšķirtspēja, ne zemāka par 3.57 līnijpāri/mm |  |  |
| 9.6 | Pikseļa izmērs, ne lielāks kā 140 mikroni |  |  |
| 9.7 | Detektēšanas efektivitāte (DQE) ne mazāk kā 83% |  |  |
| 9.8 | Autonomās darbības laiks vismaz 4 stundas /140 attēli |  |  |
| 9.9 | Detektora svars ne vairāk kā 3,7 kg |  |  |
| 9.10 | Detektora konstrukcija atļauj to izmantot projekcijām ar slodzi (piemēram, pacientam uz tā stāvot) |  |  |
| 9.11 | Pieļaujamā vienmērīgā svara slodze uz detektoru ne mazāk kā 150 kg |  |  |
| 9.12 | Pieļaujamā lokālā laukuma (Ø40mm) svara slodze uz detektoru ne mazāk kā 100 kg. |  |  |
| 10 | Rentgena staru ģenerators: |  |  |
| 10.1 | Augstfrekvences konvertors ne mazāks kā 200 kHz |  |  |
| 10.2 | Izejas jauda ne mazāk kā 80kW |  |  |
| 10.3 | Sprieguma diapazons ne mazāk kā 40 - 150kV |  |  |
| 10.4 | Maksimālā anoda strāva ne mazāk kā 1000 mA |  |  |
| 10.5 | Ekspozīcijas laika diapazons vismaz 0.001~6.sek. |  |  |
| 10.6 | Automātiska ekspozīcijas kontrole galdam un vertikālajam statīvam |  |  |
| 10.7 | DAP devas mērītājs un aprēķināšanas programma |  |  |
| 11 | Attēla veidošanās un vadības konsole: |  |  |
| 11.1 | Dators, Cietais disks ar ietilpību vismaz 1Tb/RAID, RAM vismaz 4 GB, procesors vismaz Pentium i5. |  |  |
| 11.2 | Pieskārienu jutīgs monitors iekārtas vadībai, izmērs vismaz 21'' pa diagonāli |  |  |
| 11.3 | Operētājsistēma Win7 Pro vai ekvivalenta. |  |  |
| 1.1.3 | CD/DVD rakstītājs |  |  |
| 12 | Attēla veidošana: |  |  |
| 12.1 | Programmatūra vairāku attēlu automātiskai savienošanai viena gara attēla veidošanai (stitching): |  |  |
| 12.2 | Iepriekš ieprogrammējami attēla automātiskas apstrādes parametri, atkarība no izmeklējumu veida |  |  |
| 12.3 | Iespēja veikt Smart dual attēlus. Dubultas enerģijas režīms ar subtrakciju - iespēja ar vienu automātisku dubultu ekspozīciju saņemt divus attēlus (mīksto audu un kaulu režīma) ar automātisku attēlu vizuālizāciju vienlaicīgi 3 attēlus: Standarta, mīksto audu (kaulu subtrakcija), kaulu (mīksto audu subtrakcija) |  |  |
| 12.4 | Iegūtā attēla pēcapstrādes funkcionalitāte uz vadības konsoles un vadības modulī uz spuldzes/kolimatora bloka |  |  |
| 12.5 | Attēla rotēšana un spoguļattēla invertēšana |  |  |
| 12.6 | Uzņēmuma kadrēšana |  |  |
| 12.7 | Attēlu apvienošana manuāli vai automātiski ar smart stitching funkciju |  |  |
| 12.8 | Iepriekš sagatavotu teksta anotāciju pievienošana attēlam |  |  |
| 12.9 | Garuma, leņķa un Cobb leņķa mērījumi |  |  |
| 12.10 | Adaptīva attēla kontrasta izmaiņa tikai atsevišķā interešu zonā (ROI). |  |  |
| 12.11 | Attēlu eksports/ieraksts uz DICOM datu serveri, USB datu nesējiem un CD/DVD, pēc izvēles Dicom, Raw vai JPEG formātā. |  |  |
| 12.12 | Izdrukājamā attēla priekšapskate. |  |  |
| 13 | Savietojamība: |  |  |
| 13.1 | DICOM 3.0 loģistika (DICOM Query/Send/Store/Retrieve/Media exchange) j |  |  |
| 13.2 | Dicom MWL (Modality Worklist Management) |  |  |
| 13.3 | Dicom MPPS (Modality Performed Procedure Step) |  |  |
| 13.4 | Dicom GSPS (send overlay information along with image) |  |  |
| 13.5 | Dicom Print un Dicom grayscale print |  |  |
| 13.6 | Attēlu eksports uz DVD/CD |  |  |
| 13.7 | Jābūt iespējai pieslēgt PACS un Dicom savietojamu programmatūru mobilai vizuālās diagnostikas uzņēmumu apskatei uz planšetdatoriem. |  |  |
| 14 | Papildaprīkojums: |  |  |
| 14.1 | Pacienta fiksācijas josta fiksējama pie galda |  |  |
| 14.2 | Rokturi pacientam fiksējami pie galda |  |  |
| 14.3 | Detektora laterālais turētājs pie galda |  |  |
| 14.4 | Roku balsts vertikālajam statīvam |  |  |
| 15 | Apmācības: |  |  |
| 15.1 | Ne mazāk kā divu dienu apmācība uz vietas |  |  |
| 16 | Komplektācija: |  |  |
| 16.1 | stacionāra digitāla rentgena iekārta radiogrāfijām ar spuldzes griestu stiprinājumu un diviem bezvadu CsI tehnoloģijas digitāliem detektoriem |  |  |
| 16.2 | rentgenstaru ģenerators |  |  |
| 16.3 | vertikālais statīvs |  |  |
| 16.4 | uzņēmumu galds |  |  |
| 16.5 | Vadības konsole ar vismaz 21” pieskārienu jutīgu monitoru. |  |  |
| 17 | Papildus prasībās: |  |  |
| 17.1 | Visas piegādājamās iekārtas ir jaunas un nelietotas |  |  |
| 17.2 | Visām iekārtas komponentēm ir jābūt no viena ražotāja |  |  |
| 17.3 | Visām iekārtām garantijas laiks ir vismaz 12 mēneši. Iekārtas tehniskā apkope un remonts garantijas laikā - bezmaksas. |  |  |
| 17.4 | Telpu plāna, montāžas plāna izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana RDC, |  |  |
| 17.5 | Cenā iekļautas iekārtu drošības un radiācijas drošības (iekārtu) pārbaudes un reģistrācija. |  |  |
| 17.7 | Medicīnas iekārtām ir CE sertifikācija |  |  |

______________________________________________________ Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Pielikums Nr. 3

„Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA “Jelgavas poliklīnika” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/10

Finanšu piedāvājums

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums (gab.) | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārta | 1 |  |  |
| 2 | Preču piegāde, uzstādīšana, apmācība (iekļauts kopējā cenā) | - | - | - |

Apliecinu, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi un uzstādīšanu pasūtītājam, t.sk., arī tehnisko apkalpošanu garantijas laikā un personāla apmācību.

__________________________________Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Līgums Nr. ____________

Par medicīnas preču iegādi

Jelgava								2014. gada __. ________

SIA „Jelgavas poliklīnika”, tās valdes locekles Annas Zīvertes personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________, tās ________________ __________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras Puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz SIA „Jelgavas poliklīnika” rīkotā atklātā konkursa Nr. 2014/10 „Stacionārās tiešās digitālās radioloģijas iekārtas un aprīkojuma iegāde SIA „Jelgavas poliklīnika” vajadzībām” turpmāk Līguma tekstā saukts - Iepirkums rezultātiem un ____________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma rezultātiem firmas _______________________ rentgena aparātu (Līguma pielikums Nr. 1), turpmāk Līguma tekstā saukts - Prece, kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam.

  - Izpildītājs apņemas izstrādāt telpu plānu, saskaņojot to ar Radiācijas drošības centru, veikt tehnisko parametru atbilstības mērījumus un darba zonas radiācijas monitoringu.

- LĪGUMA TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses pilnībā izpilda visus šī Līguma noteikumus.

  - Ja Līguma noteikumi netiek izpildīti, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu, brīdinot par to otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

- CENA UN LĪGUMA KOPĒJĀ VĒRTĪBA

  - Preces cena ir ____________ EUR (_______________________) neieskaitot PVN.

  - Līguma kopējā vērtība ir Preces cena un Pievienotās vērtības nodokļa likme, kas kopā sastāda  _____________ EUR (_____________________), tajā skaitā PVN _____________EUR (_________________________) apmērā.

  - Pasūtītājs par preci norēķinās veicot priekšapmaksu ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma kopējās vērtības, kas sastāda ____________ EUR (________________) (ieskaitot PVN), ko Pasūtītājs nomaksā saskaņā ar Izpildītāja izsniegtu rēķinu Līgumā norādītajā Izpildītāja norēķinu kontā.

  - Atlikušo Līguma summu __________ EUR (______________________) (ieskaitot PVN) Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes, saskaņā ar Izpildītāja izsniegtu un abpusēji parakstītu preču pavadzīmi – rēķinu.

  - Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.3. un 3.4. punktos norādīto norēķinu kārtību un apmērus, par katru nokavēto maksājumu dienu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nenomaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

- PREČU PIEGĀDE

  - Prece tiek nodota Pasūtītājam piegādes adresē Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV – 3001, (___) (________________) dienu laikā pēc priekšapmaksas saņemšanas Izpildītāja norēķinu kontā. Preces pieņemšana – nodošana tiek saskaņota ar preces pavadzīmi – rēķinu un preces pieņemšana – nodošanas aktu.

  - Par Preces nesavlaicīgu piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto Preci, veicot apmācību uz vietas.

- PRECES KVALITĀTES GARANTĒŠANA

  - Izpildītājs Preci piegādā ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

  - Izpildītājs garantē Preces atbilstību ražotāja noteiktajām tehniskajām prasībām un nodrošina Pasūtītāju ar visiem dokumentiem un instrukcijām, kas nepieciešamas tās lietošanai.

  - Preces garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

- STRĪDI

  - Strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Izpildītāju, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai izriet no Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski.

  - Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Izpildītājs saglabā īpašumtiesības uz Preci, līdz Pasūtītājs pilnībā ir norēķinājies par to.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Par jautājumiem, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Par Preces bojājumiem, kuri radušies Līguma darbības laikā un kuru cēlonis ir bijuši ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi no Pasūtītāja puses, Izpildītājs atbildību nenes.

  - Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.

  - Visi līguma labojumi vai papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski, un tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Ar līguma parakstīšanas brīdi spēku zaudē visas iepriekšējās mutiskās vienošanās un sarakste.

  - Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, ar 1 (vienu) Līguma pielikumu uz ___ (____) lapām. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Izpildītājs: 									Pasūtītājs:

________________________________				SIA „Jelgavas poliklīnika”

reģistrācijas Nr. __________________				reģistrācijas Nr. 41703007095

Adrese: _________________________ 				Adrese: Sudrabu Edžus iela ________________________________				10, Jelgava, LV – 3001

Bankas rekvizīti: _________________				 Bankas rekvizīti: SEB ________________________________				Unibankas Jelgavas filiāle

Norēķinu konts: _________________	Norēķinu konts: LV58UNLA0008000500009

bankas kods: ____________________				bankas kods: UNLALV2X

________________________________			 ________________________________

(                       )					     (valdes locekle)